## Slide 1: Тема 3 Стек протоколів TCP/IP. Огляд передачі даних у моделі TCP/IP
Стек протоколів TCP/IP
Різновиди адресації вузлів у мережах та рівні протоколів, у яких вони використовуються
IPv4-адреса та її зображення. Адреса мережі, маска мережі
Огляд передачі повідомлень між двома кінцевими системами в моделі TCP/IP
Приватні IP-адреси

## Slide 2: Стек протоколів TCP/IP
Нагадування. Багаторівнева протокольна модель мережевої взаємодії:
Протоколи утворюють ієрархію, яку традиційно називають: стек протоколів.
Ця модель була сформована на основі реального стека протоколів TCP/IP.
Фізична мережа
…
…
Протокол рівня N
Інтерфейс із рівнем N-1
Протокол(и) рівня N-1
Протокол рівня 1
Протокол рівня N
Інтерфейс із рівнем N-1
Протокол рівня 1
Протокол(и) рівня N-1

## Slide 3
Стек протоколів TCP/IP – це система протоколів, яка відображає архітектуру зв'язку і є основою для розвитку нових протоколів. Базовими в стеку є протокол управління передачею TCP (Transmission Control Protocol) та міжмережевий протокол IP (Internet Protocol).
Стек TCP/IP інколи називають моделлю DoD (Department of Defense – Міністерство оборони), оскільки вона розроблена в DARPA (Defense’s Advanced Research Projects Agency – Агентство передових оборонних дослідницьких проектів Міноборони США).
Зовсім трохи історії
1970-і – початок 1980-х років, DARPA: створення й розвиток архітектури глобальної мережі ARPANET та приєднання до неї інших глобальних мереж. Розробка ПЗ для керування роботою мереж. Результат: стек протоколів TCP/IP.
1983, 1 січня: ARPANET офіційно переходить на TCP/IP. «День народження Інтернету».
1990 рік. Стек протоколів TCP/IP стає домінуючим у світі. Далі він поступово витісняє інші набори протоколів (IPX/SPX фірми Novell, NetBIOS/SMB фірми IBM і деякі інші).

## Slide 4: Стек протоколів TCP/IP
4 рівні протоколів моделі + фізичний рівень.
Стек TCP/IP є стандартизованим. Стандарти TCP/IP публікуються в серії документів з загальною назвою Request For Comment (RFC), які описують внутрішню роботу Інтернету. Не всі RFC мають статус офіційних міжнародних стандартів, але деякі з них з часом отримують цей статус після затвердження в ISO (International Standard Organization) або в ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication sector).
Фізичний рівень у стеку не описано. Деякі джерела включають фізичний рівень у модель.
Фізичний рівень
Рівень застосунків/додатків, або прикладний (Application layer)
Транспортний (міжвузловий) рівень (Transport Layer)
Міжмережевий рівень, або рівень міжмережевих інтерфейсів (Internet layer)
Рівень доступу до мережі, або канальний (Network Access Layer)

## Slide 5: Стислий опис рівнів
Прикладний рівень. Тут працюють мережеві «користувацькі» застосунки/додатки та протоколи – браузери, клієнти електронної пошти, поштові сервери, програми пересилання файлів, програми та протоколи передачі потокових даних (голосових і відео) тощо. Що ще? Ці протоколи використовують той чи інший протокол транспортного рівня. Тобто передають дані, призначені для пересилки, протоколу транспортного рівня, та/або отримують дані від нього. Часто кажуть: «Працюють поверх протоколу …»
Транспортний рівень. Транспортні протоколи працюють тільки на кінцевих пунктах (комп’ютери споживача або постачальника інформації). Основні: TCP та UDP.
TCP (Transmission Control Protocol, протокол керування передачею) – забезпечує гарантовану доставку даних джерела (звісно, якщо не вийшов з ладу вузол мережі, без якого немає шляху між джерелом і отримувачем). Контролює передачу послідовності пакетів, за необхідності прискорює або уповільнює надсилання даних, а в разі втрати даних надсилає їх повторно, а також усуває повторення даних. Гарантує, що відправлені дані надходять отримувачу в такій самій послідовності, тому використовується в застосунках, що вимагають гарантованої передачі даних.
UDP (User Datagram Protocol, протокол дейтаграм користувача) – швидко передає дані користувача, але не гарантує їх доставку. Його використовують такі програми, як потокове відео або комп'ютерні ігри, де втрата деяких даних не є критичною, а повторне їх надсилання невиправдане. Також програми типу «запит-відповідь», де повторне надсилання втрачених даних має невисоку ціну через малі розміри даних.
Зазвичай, TCP та UDP реалізовані в ОС, хоча й існують їх реалізації бібліотечними підпрограмами.

## Slide 6
Міжмережевий рівень. Основний протокол – IP.
Один з принципів передачі повідомлень за протоколами стека TCP/IP: повідомлення розбивається на фрагменти й до кожного з них додаються дані, необхідні для передачі між мережами та всередині мереж. Отже, за повідомленням утворюється послідовність пакетів (packet). Неформально, пакети аналогічні конвертам з листами звичайної пошти, а дані, додані в пакетах, – адресам на конвертах. Кожен пакет відправляється окремо.
IP (Internet Protocol) – обробляє окремо кожен пакет з IP-адресою призначення й передає його між мережами або з комп’ютера в мережу або з мережі на комп’ютер (здійснює маршрутизацію пакета).
IP працює на кожному вузлі мережі (комп’ютері або маршрутизаторі). Він аналізує IP-адресу призначення в пакеті та дані про канали зв’язку на цьому вузлі, і за ними визначає інтерфейс наступного вузла на шляху до місця призначення пакета й передає пакет у відповідний канал зв’язку. На вузлі призначення IP передає пакет протоколу транспортного рівня.
IP є прикладом маршрутизованого протоколу (Routed Protocol).
Маршрутизувальний протокол (Routing Protocol) – створює дані про канали зв’язку на вузлі, необхідні для маршрутизації. Він працює на вузлі мережі, взаємодіє з іншими вузлами мережі й динамічно формує дані у вигляді таблиці маршрутизації (ТМ). Приклади: протоколи OSPF, EIGRP, AODV.
ICMP – передає повідомлення про помилки та інші особливі ситуації, що виникають під час передачі, зокрема під час роботи протоколу IP.

## Slide 7
Канальний рівень. Цей рівень містить протоколи канального рівня, які забезпечують передачу пакетів від міжмережевого рівня у фізичну лінію й назад; ці протоколи відповідають типам ліній зв’язку.
Функції цих протоколів:
інкапсуляція пакетів міжмережевого рівня в кадри для передачі фізичним каналом, «витягування» їх з кадрів і передача на міжмережевий рівень;
визначення методу доступу до середовища передачі, тобто способу, в який комп'ютер встановлює своє право на передачу даних;
визначення формату даних у фізичному середовищі;
передача кадрів у фізичну лінію зв’язку та їх прийом з лінії. Окрім протоколів передачі:
Протокол ARP забезпечує відображення IP-адреси, записаної у пакеті міжмережевого рівня, тобто IP-пакеті, у фізичну адресу мережі.
Фізичний рівень. В моделі TCP/IP цей рівень умисно не описано. Завдяки цьому допустимими є всі основні стандарти фізичного рівня, які визначають характеристики середовища, швидкості передачі та способи кодування сигналів.

## Slide 8: Різновиди адресації вузлів у мережах
Три рівні адрес: -- доменні імена -- IP-адреси -- фізичні адреси
Доменне ім'я (domain name) хоста, або доменна адреса (domain address), або ім'я хоста (host name) – це символьне позначення конкретного мережевого хоста, яке ідентифікує власника цього хоста: google.com, univ.kiev.ua. Не предмет цього курсу
Доменні імена – тільки на прикладному рівні. З програм прикладного рівня на транспортний рівень передаються IP-адреси – числові адреси інтерфейсів вузлів і мереж.
IP-адресами оперують протоколи транспортного та міжмережевого рівнів. IP-адреси передаються з транспортного рівня на міжмережевий.
У процесі передачі на канальному та фізичному рівнях використовуються тільки фізичні адреси мережевих пристроїв.

## Slide 9: Фізична адреса
Фізична адреса (Hardware Address) – унікальний номер, присвоєний кожному мережевому пристрою під час його виробництва.
Найчастіше в мережах: нумерація MAC-48 (Media Access Control, 48 біт). Для людей: 6 пар 16-кових цифр, як 01-23-45-ab-cd-ef. Старші три байти (01-23-45): ідентифікатор виробника. Молодші три байти (ab-cd-ef): номер пристрою, наданий виробником.
MAC-адреси більшості різновидів пристроїв можуть бути змінені програмними засобами. Унікальність потрібна тільки в межах мережі. Використовуються тільки всередині мереж на фізичному та канальному рівні.

## Slide 10: IPv4-адреса та її зображення. Адреса мережі, маска мережі
IP-адреса – числова адреса інтерфейсу комп’ютера, маршрутизатора або мережі (може також позначати деяку множину інтерфейсів комп’ютерів).
У версії протоколу IPv4: 4 байти (32 біт), IPv6: 16 байт (128 біт).
IPv4-адреси. Для зручності адресу (32 біт) відображають четвіркою десяткових чисел від 0 до 255, що позначають значення байтів від старшого до молодшого (октети). Приклади 192.168.0.1 позначає адресу 11000000 10101000 00000000 00000001. 9.33.15.254 позначає адресу 00001001 00100001 00001111 11111110.
IP-адреса має два поля бітів:
Довжину поля «номер мережі» для зручності позначають числом від 0 до 32 після знака /. Приклади 200.170.2.251/28: номер мережі займає перші 28 біт, номер вузла – останні 4 біт. Молодший октет 251 – це 11111011, в якому біти 1011 – це номер вузла. 200.170.6.53/22: номер мережі займає перші 22 біт, номер вузла – останні 10 біт. Октети 6.53 – це біти 00000110 00110101, виділені позначають номер вузла.
номер мережі
номер вузла

## Slide 11
Усі адреси мережі, номер якої має довжину n, утворюють блок адрес – 232–n номерів довжини 32–n: 00…00, 00…01, … , 11…10, 11…11,. Номери 00…00 та 11…11 не можуть бути номерами вузлів у мережі.
Адреса мережі – це адреса вигляду
Адреса вигляду
позначає множину всіх вузлів мережі й використовується для того, щоб надсилати дані всім її вузлам. Це так звана широкомовна адреса (broadcasting address).
Приклади 1. В адресі 200.170.2.251/28 старші 28 біт задають номер мережі, останні 4 біт – номер вузла. Октет 251 – це 11111101, тому в адресі мережі останній октет 11110000, тобто 240. Отже, адреса мережі 200.170.2.240/28. Адресами вузлів цієї мережі можуть бути адреси від 200.170.2.241 до 200.170.2.254. Адреса 200.170.2.255 є широкомовною в цій мережі.
2. Є адреса вузла 200.170.7.53/22. Останні 10 біт у межах октетів 7.53 задають номер вузла: 00000111 00110101. Заміна їх нулями дає адресу мережі 200.170.4.0/22. Можливі адреси вузлів мережі – від 200.170.4.1 до 200.170.7.254. Адреса 200.170.7.255 – широкомовна в цій мережі.
номер мережі
00…00
номер мережі
11…11

## Slide 12
IP-пакет, який передається мережами, містить IP-адресу вузла призначення, але довжина поля з номером потрібної мережі в пакеті ніяк не вказується.
Маршрутизатор зберігає дані про певні «навколишні» мережі. Дані про кожну мережу містять IP-адресу мережі, а довжину поля з її номером зображує маска мережі.
Маска мережі – це 32-бітове поле (4 байти), в якому старші біти, відповідні бітам номера мережі, містять 1, решта молодших бітів – 0.
Приклади 1. Маска мережі, номер якої має довжину 28: 11111111 11111111 11111111 11110000 (28 «1» і 4 «0») Запис маски «для людини»: 255.255.255.240. 2. Маска мережі, номер якої має довжину 23: 11111111 11111111 11111110 00000000 (23 «1» і 9 «0») Запис маски «для людини»: 255.255.254.0.
Якщо є IP-адреса деякого вузла та маска, то побітова кон’юнкція дає адресу мережі, якій при такій масці має належати адреса вузла: 11010110 10110011 10111110 01001010 IP-адреса деякого вузла 11111111 11111111 11110000 00000000 маска 11010110 10110011 10110000 00000000 IP-адреса мережі

## Slide 13: Схематичний приклад передачі повідомлення за допомогою протоколу TCP між двома кінцевими системами
Прикладний рівень. Процес прикладного рівня на комп’ютері користувача має відправити повідомлення M на віддалений хост H.
Процес прикладного рівня передає процесу TCP повідомлення та IP-адресу хосту H.
Транспортний рівень.
1. TCP встановлює зв’язок з процесом TCP на хості H.
2. TCP розбиває повідомлення на сегменти, до кожного з них додає TCP-заголовок і утворює послідовність TCP-пакетів. TCP-заголовок містить дані, що вказують на прикладну програму хоста, для якої призначено M, та дані, за якими TCP на хості може відновити сегмент даних, або виявити пошкодження та вирішити, що пакет прийняти неможливо, а також відновити порядок сегментів. Позначення: S – сегмент даних, T – TCP-заголовок, TS – TCP-пакет. Отже,
M  < S1, S2, … >  < T1S1, T2S2, … >
3. TCP передає процесу IP послідовність TCP-пакетів та IP-адресу одержувача.

## Slide 14
Міжмережевий рівень. До кожного TCP-пакета TS процес IP додає IP-заголовок I (IP-адреси відправника й одержувача та інші дані). Кожен утворений IP-пакет ITS процес IP передає на канальний рівень процесу, який відповідає типу мережі (Ethernet, Wi-Fi або іншій): T1S1  I1T1S1, T2S2  I2T2S2, …
Канальний рівень. Канальний процес додає до IP-пакета заголовок E, потрібний для передачі пакета всередині мережі й відповідний типу мережі, утворюючи пакет канального рівня EITS (кадр, фрейм, дейтаграма). Кадр спрямовується на мережеве обладнання. I1T1S1  E1I1T1S1, I2T2S2  E2I2T2S2, …
Фізичний рівень. Через мережевий інтерфейс кадр надходить у фізичну лінію зв’язку (ЛЗ), передається всередині мережі, а потім між мережами та в інших мережах.

## Slide 15
Заголовки кадра на фізичному та канальному рівнях змінюються відповідно до типів ЛЗ в мережах. Для прикладу заголовки кадрів позначено E та далі буде W відповідно до типів мереж Ethernet та Wi-Fi на боці джерела та одержувача повідомлення.
Передача між мережами. Кадр надходить на інтерфейс маршрутизатора, приєднаний до однієї з мереж, і має потрапити на інтерфейс іншої мережі (маршрутизатор на межі мереж ще називають шлюзом). Процес канального рівня передає IP-пакет з кадру процесу IP, а той за IP-адресою одержувача й своїми даними про стан мереж визначає інтерфейс у тій мережі, яка буде наступною на шляху до одержувача. IP-пакет передається на канальний рівень. Процес канального рівня утворює кадр, відповідний типу наступної мережі, і кадр надсилається на фізичному рівні (802.11 позначає заголовок кадру, відповідний мережі Wi-Fi, Ether – мережі Ethernet).

## Slide 16
Вузол призначення. Кадр через мережевий інтерфейс приходить на вузол призначення й передається на канальний рівень.
Канальний протокол вилучає заголовок канального рівня (WITS  ITS) і передає IP-пакет протоколу IP.
Протокол IP вилучає IP-заголовок (ITS  TS) й передає TCP-пакет (TS) протоколу TCP.
Протокол TCP збирає TCP-пакети, витягує з них сегменти даних (S) і розташовує їх у правильному порядку. Коли якихось сегментів немає або вони пошкоджені, він відправляє запит відправнику передати їх ще раз.
Після розміщення всіх сегментів у правильному порядку TCP передає утворене повідомлення процесу прикладного рівня.

## Slide 17: Порти й з’єднання
Протокол транспортного рівня на боці відправника отримує повідомлення від процесу прикладного рівня, а на боці одержувача передає повідомлення певному процесу прикладного рівня.
Дані між прикладними процесами та транспортними протоколами передає операційна система за допомогою спеціальних програмних каналів, які називаються портами.
Порт – це програмне поняття, аналогічне файловій змінній для файлу. Порти позначаються двобайтовими номерами від 1 до 65535 і призначаються операційною системою процесам прикладного рівня.
Стандарти призначення номерів портів протоколам прикладного рівня. Приклади: 25 – протокол відправки електронної пошти SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 110 – протокол прийому пошти POP3 (Post Office Protocol, version 3).
Стандартизацією займається IANA (Internet Assigned Numbers Authority – Адміністрація адресного простору Інтернет). Американська некомерційна організація: керує просторами IP-адрес, доменами верхнього рівня й проводить іншу роботу.
Порти 1–1023 : під відомі мережеві сервіси (це системні або загальновідомі порти). Порти 1024–49151 : служби, зареєстровані в IANA. Порти 49152–65535 офіційно не призначені й зазвичай використовуються як тимчасові, наприклад, клієнтами для зв’язку з серверами. Номер 0 : або не використовується, або позначає відсутність порту. Див. сайт IANA

## Slide 18
Коли на боці відправника прикладний процес передає дані транспортному протоколу, тоді разом з IP-адресою одержувача він передає й номер порту, призначений потрібному прикладному процесу на боці одержувача.
Сокет – це пара (IP-адреса комп’ютера, порт), яка визначає протокол прикладного рівня на комп’ютері.
TCP надійно доставляє повідомлення завдяки двосторонньому обміну даними між вузлами-учасниками. Для цього перед початком обміну TCP забезпечує, що кожен з учасників має обидві пари вигляду (адреса, порт). Для цього він встановлює з’єднання.
З’єднання – структура з полями (IP-адреса хоста1, порт хоста1, IP-адреса хоста2, порт хоста2). Визначає два хости та прикладні протоколи на них.
Процес обміну спеціальними повідомленнями, після якого обидва учасники обміну даними створюють з’єднання й стають готовими до подальшого двостороннього обміну даними, називається встановленням з'єднання. Відповідно, TCP – протокол, орієнтований на з’єднання.
UDP передає дані тільки в один бік і надає ненадійний сервіс. Перед початком передачі даних UDP не встановлює з’єднання, тому UDP – протокол, не орієнтований на з’єднання. Заголовок UDP-пакета також містить двобайтові номери портів відправника та одержувача, але номер порту відправника в дійсності не використовується.

## Slide 19: Приватні IPv4-адреси
Система IPv4-адресації, теоретично: порядку 100 млрд адрес. Проте IP-пакети не містять довжину номерів мереж, тому: порядку 4 млрд адрес.
Давно зрозуміло: Замало. Як боротися?
Основний спосіб: трансляція мережевих адрес, або NAT – Network Address Translation (RFC 3022). Транслятор: NAT-блок (NAT box) – ПЗ, що включає протокол NAT, встановлене на маршрутизаторі або на перетворювачі сигналів на межі ЛМ.
Ідея: абонент має одну або кілька IP-адрес («зовнішні», абонентські адреси). Кожен вузол в ЛМ абонента отримує іншу, локальну IP-адресу, унікальну в цій ЛМ. Одночасно цю саму адресу можуть мати скільки завгодно вузлів, але в різних ЛМ. Коли пакет залишає ЛМ, NAT-блок заміняє цю локальну IP-адресу IP-адресою абонента. І навпаки.
Як це реалізовано? Виділено три діапазони приватних IP-адрес (внутрішні, локальні, «сірі»), які використовуються тільки всередині локальних мереж.
10.0.0.0 – 10.255.255.255/8 (16 777 216 адрес),
172.16.0.0 – 172.31.255.255/12 (1 048 576 адрес),
192.168.0.0 – 192.168.255.255/16 (65 536 адрес).
Відповідно, ЛМ з «сірими» адресами, умовно, мають один з номерів 10, 172.16, 192.168. Загугліть 192.168.0.0 та 192.168.0.1

## Slide 20
Для трансляції локальних адрес в адреси абонента NAT-блок веде таблицю перетворення (ТП). Елемент таблиці є парою вигляду (локальна IP-адреса, номер порту) і визначає програму прикладного рівня на вузлі в ЛМ. Поле номер порту має 16 біт, як і індекс у ТП.
Припустимо, прикладний процес P на вузлі ЛМ (вузол-джерело) відправляє повідомлення на віддалений вузол (приймач) за допомогою TCP. Процес P або вже має призначений порт, або отримує його, коли встановлюється TCP-з’єднання з процесом TCP на приймачі. Процес P також передає процесу TCP номер порту цільового процесу на приймачі.
Процес TCP до кожного сегменту даних додає TCP-заголовок, який серед іншого містить номери портів на боці джерела та приймача (поля Порт джерела та Порт приймача), і утворює TCP-пакет. TCP-заголовок містить поля Порт джерела та Порт приймача.
TCP-пакет передається протоколу IP і отримує IP-заголовок. IP-заголовок містить IP-адресу джерела та IP-адресу приймача.
Адреса джерела | Адреса приймача | … | Порт джерела | Порт приймача | … | Сегмент даних
IP-заголовок | TCP-заголовок

## Slide 21
IP-пакет, що залишає ЛМ, надходить у NAT-блок.
NAT-блок: -- зчитує Адресу джерела з IP-заголовка в пакеті та Порт джерела з TCP-заголовка; -- шукає у своїй ТП зчитані адресу й порт і, якщо не знаходить, то записує їх у таблицю; -- змінює локальну IP-адресу джерела у IP-заголовку на IP-адресу абонента; -- змінює Порт джерела у TCP-заголовку на індекс того елемента таблиці, що містить локальну адресу джерела та цей номер порту; -- обчислює й записує в TCP-заголовок та в IP-заголовок контрольні суми TCP- пакета та IP- заголовка.
Приклад. Нехай інтерфейс маршрутизатора зв’язує абонентську ЛМ з мережею провайдера й має абонентську IP-адресу 90.80.125.10. Від вузла з адресою 192.168.0.100 надходить IP-пакет, в TCP-заголовку якого вказано порт джерела 2048. Нехай ці адреса й порт записані в елементі таблиці, індекс якого 99. Тоді NAT-блок робить «підміну» адреси джерела й порту на ньому. Плюс контрольні суми.
Пакет всередині ЛМ |  |  | Пакет за межами ЛМ | 
Адреса джерела | Порт джерела | Індекс у таблиці NAT-блоку | Адреса джерела | Порт джерела
192.168.0.100 | 2048 | 99 | 90.80.125.10 | 99

## Slide 22
Після описаного IP-пакет прибуває ззовні на NAT-блок. NAT-блок: -- зчитує значення Порт одержувача з TCP-заголовка (насправді це індекс у ТП); -- шукає в таблиці елемент із цим індексом і з нього бере локальну IP-адресу й справжній порт джерела; -- записує цю адресу в IP-заголовок; -- записує цей номер порту джерела в TCP-заголовок; -- обчислює й записує в TCP-заголовок та в IP-заголовок контрольні суми TCP- пакета та IP- заголовка; -- передає пакет в ЛМ для доставки за локальною адресою.
Приклад. Ззовні на маршрутизатор надходить пакет із адресою одержувача 90.80.125.10 та портом 99. Тоді NAT-блок бере з елемента таблиці з індексом 99 локальну IP-адресу й номер порту (нехай це 192.168.0.100 та 2048) і формує пакет з локальною IP-адресою й справжнім номером порту приймача. Плюс контрольні суми.
Пакет всередині ЛМ |  |  | Пакет за межами ЛМ | 
Адреса приймача | Порт приймача | Індекс у таблиці NAT-блоку | Адреса приймача | Порт приймача
192.168.0.100 | 2048 | 99 | 90.80.125.10 | 99

## Slide 23: Зауваження до NAT
Номер порту та індекс у таблиці перетворення обидва двобайтові. Це визначає розмір таблиці 65К елементів по 6 байт і дозволяє заміняти номер порту індексом у таблиці й навпаки.
Описана схема порушує кілька принципів побудови IP-мереж
«Одна IP-адреса позначає один вузол». Тут багато вузлів у різних ЛМ можуть мати одну й ту саму адресу, наприклад, 192.168.0.100.
«Кожен вузол повинен мати можливість відправити пакет будь-якому іншому вузлу будь-коли» («наскрізний» принцип). Тут відображення адрес в NAT-блоці створюється за пакетами, що виходять з ЛМ, тому вхідні пакети не приймаються доти, доки не відправлені вихідні. Звідси, користувач домашньої мережі з NAT може створити TCP/IP-з’єднання з віддаленим сервером, але віддалений користувач не може підключитися до, наприклад, ігрового серверу в домашній мережі. (Щоправда, це уможливлюють спеціальні налаштування або технологія NAT Traversal – шукайте, кому цікаво).

## Slide 24
Одне з правил побудови багаторівневих протоколів: рівень k не взаємодіє зі змістом поля пакета на рівні k+1. Цей принцип визначає незалежність рівнів один від одного для того, щоб зміни в одному з рівнів не впливали на інші рівні. Проте NAT на міжмережевому рівні змінює заголовок пакета транспортного рівня. Тобто зміни в протоколах на транспортному рівні можуть призвести до змін на міжмережевому рівні.
Процеси в Інтернеті не зобов’язані використовувати TCP або UDP. Якщо хтось буде створювати новий протокол транспортного рівня, то йому доведеться забезпечити, щоб NAT-блок коректно обробляв поле Порт джерела у заголовку пакета транспортного рівня.
Інтернет – мережа без установлення з’єднання. NAT-блок підтримує таблицю перетворення для всіх з’єднань, що проходять через нього, тобто, по суті, зберігає стан цих з’єднань. Проте зберігати стан з’єднання мають мережі, орієнтовані на з’єднання (наприклад, телефонні мережі).
Якщо роутер з NAT-блоком виходить з ладу, то втрачається ТП й нищаться всі TCP-з’єднання, які проходять через нього. Водночас, якщо трансляції мережевих адрес немає, то вихід з ладу або перезавантаження маршрутизатора не впливає на TCP-з’єднання – процес TCP на джерелі вичікує кілька секунд і повторно надсилає все непідтверджені пакети.
і ще дещо…
На цьому все

## Slide 26: Список літератури
Воробієнко П. П., Л. А. Нікітюк, П. І. Резніченко. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. – К.: САММІТ-Книга, 2010. – 708 с.
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 5-е изд. – Спб.: Питер, 2016. – 992 с. (підходять 3-є та 4-е видання)
Невеличка бібліотечка: https://drive.google.com/drive/folders/1ITtDAkTeGGYrQnVgtWr_WtOlbi1hiFwV?usp=sharing